Дерматоскоп Eurolight D30

производства «KIRCHNER & WILHELM GmbH + Co. KG,», Германия

| Применение: дерматологами | соответствие |
| --- | --- |
| Декларация о соответствии Госстандарта России | наличие |
| Регистрационное удостоверение Росздравнадзора | наличие |
| Комплект поставки: Головка Контактное стекло со шкалой Источник света Рукоятка Флакон дермагеля 250мл Сумка тканевая | соответствие |
| Корпус головки дерматоскопа | металл |
| Контактное стекло | d25мм |
| Контактное стекло со шкалой для раннего определения пигментационных изменений кожи | соответствие |
| Увеличение | 10-ти кратное |
| Установка фокуса | от -6 до +3,5 диоптрий |
| Источник света | ксенон-галогенная лампа 2,5В |
| Продолжительность эксплуатации источника света | не менее 20.000 ч. |
| Интенсивность света (расстояние 35мм) | не менее 15.000 люкс |
| Равномерное оптимальное освещение | соответствие |
| Крепление | замок «Клик» |
| Плавно регулируемая яркость света | соответствие |
| Корпус рукоятки дерматоскопа | металл |
| Источник питания (в комплект не входит) | батарейки 2шт. (тип С 1,5В) или KaWe аккумулятор (тип С 2,5V NiMH) |
| Зарядка KaWe аккумулятора | в зарядном устройстве KaWe MedCharge® 4000 (в комплект не входит) |

Уважаемые коллеги! Техническое задание предоставлено исключительно в ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫХ целях.

По вопросам поставки оборудования KaWe просим обращаться на официальный сайт https://kawe-online.ru/